## Slide 1: SLF höstseminariet, 30 november 2022 Möjliga effekter av ökad vedeldning och hur följer man upp? Stina Ausmeel, Luftenheten, Naturvårdsverket

## Slide 2: Vedeldningens baksidor
Utsläpp av luftföroreningar
  Partiklar (PM2,5)
  Sot
  Kolväten, bens(a)pyren
Hälsoeffekter
  Astma
  Luftvägsrelaterade sjukdomar
  Hjärt- & kärlsjukdomar
  Cancer
  Demens
  …
Grannosämja, klagomål, brandrisk

## Slide 3: Utsläppsstatistik
Naturvårdsverket tar fram
  ”sekundär” statistik varje år från 1990
  scenarier för utsläpp vart annat år
Aktuella ämnen för vedeldning är
  Partiklar, B(a)P
Chart: Egen uppvärmning av bostäder
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
PM2,5 | 14.3509 | 14.653 | 14.7938 | 15.4884 | 14.4439 | 15.08 | 14.6256 | 13.1702 | 11.2273 | 11.1246 | 10.8659 | 10.3442 | 10.0632 | 11.1452 | 9.7788 | 10.194 | 8.6132 | 9.2804 | 9.2933 | 9.3344 | 9.1437 | 9.008 | 8.4113 | 7.9575 | 7.3105 | 7.0539 | 6.9973 | 6.8973 | 5.8664 | 5.7044 | 5.6119
BaP | 4.7979 | 4.9218 | 4.9709 | 5.1757 | 4.8833 | 5.129 | 5.0714 | 4.627 | 4.0108 | 3.9291 | 3.8622 | 3.6354 | 3.585 | 3.7911 | 3.4844 | 3.5988 | 3.1488 | 3.1989 | 3.1825 | 3.1843 | 3.1108 | 3.057 | 2.8374 | 2.6907 | 2.4617 | 2.3649 | 2.3387 | 2.2998 | 1.9506 | 1.8943 | 1.8598

## Slide 4: 1/3 av små partiklar från vedeldning
Chart: Utsläpp till luft av partiklar (PM2,5) år 2020, totalt 17 tusen ton
| Arbetsmaskiner | Avfall | Egen uppvärmning | El och fjärrvärme | Industri | Inrikes transporter | Jordbruk | Produktanvändning
PM2,5 | 0.93 | 0.83 | 5.61 | 0.8 | 3.9 | 4.04 | 0.61 | 0.13

## Slide 5: 90 % av bens(a)pyren från vedeldning
Chart: Utsläpp till luft av bens(a)pyren (B(a)P) år 2020, totalt 2 tusen ton
| Arbetsmaskiner | Avfall | Egen uppvärmning | El och fjärrvärme | Industri | Inrikes transporter | Jordbruk | Produktanvändning
PM2,5 | 0.038765 | 0.0034878 | 1.8598 | 0.11101 | 0.10246 | 0.024929 | 0 | 0.00037267

## Slide 6: Begränsat mätunderlag från vedeldningsområden
Mycket få mätningar från vedeldningsområden i Sverige
Framförallt vinterhalvårsmätningar
Oftast mätningar i urban bakgrund på kommunernas vanliga mätplatser
Höga halter av B(a)P har hittats på några mätplatser i vedeldningsområden
År | Station | Klassificering | Antal dygn | Årsmedel BaP in PM10 ng/m³ (MKN=1, Miljömål=0,1)
2002 | Arvika | Urban Background | 92 | 1,1
2003 | Arvika | Urban Background | 151 | 0,69
2018 | Backe Villavägen | Suburban Background | 77 | 0,65
2004 | Lycksele | Urban Background | 91 | 0,57
2017 | Backe Villavägen | Suburban Background | 105 | 0,5
2003 | Lycksele | Urban Background | 182 | 0,46
2004 | Arvika | Urban Background | 121 | 0,45
2002 | Tidaholm | Urban Background | 92 | 0,44
2005 | Sollefteå Urban | Urban Background | 61 | 0,43
2007 | Lycksele | Urban Background | 90 | 0,39
2007 | Sollefteå Urban | Urban Background | 120 | 0,39
2006 | Sollefteå Urban | Urban Background | 151 | 0,39
2012 | Vännäsby - Dygn Pm2.5 | Urban Background | 46 | 0,38
2003 | Örebro Rudbecksskolan | Urban Background | 90 | 0,38
2002 | Landskrona Polishuset | Urban Background | 92 | 0,36
2002 | Lycksele | Urban Background | 92 | 0,36
2002 | Örebro Rudbecksskolan | Urban Background | 92 | 0,36
2003 | Kristianstad | Urban Background | 92 | 0,33
2003 | Tidaholm | Urban Background | 182 | 0,33
2002 | Örnsköldsvik | Urban Background | 92 | 0,31
2010 | Köping Rådhuset | Urban Background | 59 | 0,3
2012 | Umeå Sävar Dygn/Vecka Pm2.5 | Urban Background | 46 | 0,29
2003 | Örnsköldsvik | Urban Background | 182 | 0,29
2003 | Köping Rådhuset | Urban Background | 90 | 0,27
2003 | Värnamo | Urban Background | 182 | 0,27
2002 | Köping Rådhuset | Urban Background | 92 | 0,27
2006 | Falun | Urban Background | 31 | 0,26
2004 | Tidaholm | Urban Background | 152 | 0,25
2003 | Landskrona Eriksgatan | Urban Traffic | 61 | 0,25
Mätningar av B(a)P i det svenska datavärdskapet, med de hösta rapporterade halterna:
https://datavardluft.smhi.se/portal/yearly-statistics?P=5029

## Slide 7: Bättre mätunderlag från de flesta andra EU-länderna
Källa: EEA
Källa: EU-kommissionen

## Slide 8: Genomförda kartläggningar
Vedrök i Västerbotten (2014) – mätningar, beräkning och hälsokonsekvenser
Nationell kartering (2015): identifiering av potentiella riskområden för höga halter av B(a)P
Kartläggning i Skellefteå, Strömsund och Alingsås (2019): Modellering och mätningar av B(a)P och partiklar
Kommunernas rapporterade objektiva skattningar – ökande trend med underlag från kartläggningar av vedeldning
Källa: SMHI
Källa: IVL

## Slide 9: Våra planer (analyser & vägledning)
Analyser av PAH inkl. B(a)P – preliminärt upplägg:
  De tre nationella PM2,5-stationerna i urban bakgrund
    Under 2023 på alla tre stationer.
    Ca 2 år bakåt på en station
  Effekt av vedeldning
Stockholm
Burlöv
Umeå
Kommande vägledning:
  Kartläggning av vedeldning (steg för steg)
  Reflab – modeller på uppdrag av Naturvårdsverket
  2023
Planerat

## Slide 10: Behov av att kartlägga
Kunskapen om halterna av B(a)P är bristfällig i Sverige
Krav enligt direktivet (i Sverige: luftkvalitetsförordningen) att känna till luftkvalitetssituationen – kommunerna ansvarar
Miljömålsuppföljningen
Hälsostudier

## Slide 11: Hur kontrollera B(a)P?
Kartlägga utsläppskällor – identifiera hot spots – uppskatta halterna
    Villaområden med äldre pannor etc.
    Kontakta lokala sotare
    Enkät, inkomna klagomål
    Dela erfarenheter med andra kommuner
Inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvalitet (naturvardsverket.se)
Fördjupad kartläggning
  Mätning ev i kombination med modellering i hotspot-områden.
Detaljerad checklista finns här!

## Slide 12: Uppföljning av hälsoutfall
Hälsorelaterad miljöövervakning
  Datavärd: https://ki.se/imm/halsorelaterad-miljoovervakning
Nationell kartläggning om exponering och hälsoutfall
Utvecklingsuppdrag
  Eldningsvanor
  Kartläggning med hjälp av sensorer
PM2,5 (μg/m3)

## Slide 13: Länkar
Vägledning
Naturvårdsverkets vägledning:
  Vedeldning (naturvardsverket.se)
  Inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvalitet (naturvardsverket.se)
Referenslaboratoriet för luftkvalitet – Mätningar: https://www.aces.su.se/reflab/
Referenslaboratoriet för luftkvalitet – Modeller: https://www.smhi.se/reflab
Boverket: Kaminer - PBL kunskapsbanken – Boverket
Filmer
Vedpannor: https://youtu.be/FCjJbcVXVII
Lokaleldstäder: https://youtu.be/MwSWkZX-xOw
Tänd i toppen: https://www.youtube.com/watch?v=am3495wKa_E